## Slide 1: Basis Sensoren Week 3
Door: marco van Noord
Email: Nooma@hr.nl

## Slide 2: Vorige keer
Digitale sensoren
  Hoe beviel dat?Beter? Minder?
Meer libraries, minder zelf schrijven, goed of slecht?

## Slide 3: Vandaag
Arduino als Smart Thing
  Power consumption
  Communicatie

## Slide 4: Draadloze communicatie

## Slide 5: Draadloze communicatie
Wi-Fi
Xbee
Infrarood?
434MHz (klik-aan-klik-uit)
GSM/GPRS
Lora
Bluetooth
…

## Slide 6: Beste kiezen
Range
  Repeaters mogelijk?
Energieverbruik (!)
Kosten
Formaat
Benodigde snelheid

## Slide 7: Energieverbruik
Draadloze communicatie gebruikt “veel”
  Vaak het duurste
Wat als de batterijen leeg zijn?
Wat voor energiebron (groot/klein, duur/goedkoop, speciaal/standaard, etc…)
Gebruik niets wat je niet nodig hebt

## Slide 8: Gedrag batterijen
Verder ontladen => lager voltage
Microcontroller heeft minimum nodig (zie datasheet)
Te weinig voltage -> rare dingen doen!
  Beveiliging(brown-out detection)
Hoger voltage -> meer verbruik

## Slide 9: Invloed energieverbruik Arduino
Snelheid (een kloktik kost energie)
  Dus: veel processing is duur
Gebruik onboard devices
  Serieel, SPI, I2C, Interne/externe klok,A/D converter, LED’s
Voltage regelaars
Timers
Interrupts
Stroom standaard Uno: 47mA

## Slide 10: Design for low-power environments
Schakel uit wat je niet gebruikt
Koppel los wat je niet gebruikt
Debug/statusLED’s nodig in productie?
Juiste voltage
  Niet te hoog, niet te lag
Kloksnelheid aanpassen
Schakel uit wat je niet continu nodig hebt
Houd je accuniveau in de gaten
Slapen 

## Slide 11: Sleep
Sleept zorgt voor lage power-consumption
Code stopt met draaien!
Wakker worden: interrupt
  Timer of extern?

## Slide 12: Stroomgebruik Atmega328p @16MHz
Arduino: 47mA
Atmega328P: 36mA
SLEEP_MODE_IDLE: 15 mA
SLEEP_MODE_ADC: 6.5 mA
SLEEP_MODE_PWR_SAVE: 1.62 mA
SLEEP_MODE_EXT_STANDBY: 1.62 mA
SLEEP_MODE_STANDBY : 0.84 mA
SLEEP_MODE_PWR_DOWN : 0.36 mA
http://www.rocketscream.com/blog/2011/07/04/lightweight-low-power-arduino-library/

## Slide 13: Opdracht
Maak een smart thing(sensor)
Lichtmeter, temperatuur, beweging, vochtigheid, etc…
Minimaal 3 maanden op 2*AA batterijen (+-2700mAh)
Draadloos verzenden
  Ontvanger zelf maken, geen verdere eisen aan power
3 weken (24 November)
Overleg voor beschikbaarheid onderdelen met Marco
Batterijniveau doorsturen
Onderzoeksverslag: waarom gekozen voor welke techniek(en)
Groepje max 4 studenten